#G0

ГОСТ 13025.3-85

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ

Функциональные размеры столов

Domestic furniture. Functional dimensions of tables

ОКП 56 1000

Дата введения 1987-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1985 N 2041

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

ВЗАМЕН ГОСТ 13025.5-71, ГОСТ 13025.6-81, ГОСТ 13025.12-81, ГОСТ 13025.15-73

ИЗДАНИЕ (март 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 2-90).

ВНЕСЕНО #M12293 0 1200040394 3711665957 106 78 3271140448 3659164373 2452996341 1549344106 1528527867Изменение N 2#S, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 26 от 08.12.2004). Государство-разработчик Россия. #M12293 1 901939634 0 0 0 0 0 0 0 0Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.05.2005 N 103-ст#S введено в действие на территории РФ с 01.10.2005

Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 8, 2005 год

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональные размеры обеденных столов, кухонных обеденных столов, письменных столов, секретеров и изделий для установки телевизоров.

Стандарт не распространяется на отделения для установки телевизоров в шкафах многоцелевого назначения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Размеры обеденных и кухонных обеденных столов должны соответствовать указанным на черт.1.

Черт.1

В обеденных столах прямоугольной формы с длиной крышки не менее 1200 мм расстояние между ножками по продольной оси стола должно быть не менее 910 мм (для установки двух стульев).

2.1. Размеры посадочного места за столом должны соответствовать указанным на черт.2.

Черт.2

Допускается размер посадочного места в кухонном обеденном столе не менее 500х300 мм.

Размеры крышки стола определяются в зависимости от количества посадочных мест.

2.2. Функциональные размеры ящиков и отделений, предназначенных для хранения столовых приборов и столового белья, должны соответствовать требованиям #M12291 1200017612ГОСТ 13025.1-85#S.

3. Размеры письменных столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт.3 и 4.

Черт.3

Черт.4

3.1. Расстояние между передней кромкой крышки стола и ограничивающим элементом по глубине должно быть не менее 400 мм.

3.2. Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения работ с применением средств организационной техники должно быть не менее 650 мм.

(Измененная редакция, #M12293 0 1200040394 2479111094 79 78 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164 79Изм. N 2#S).

3.3. Размеры рабочей плоскости столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт.5 и табл.2.

Черт.5

Таблица 2

мм

| #G0Наименование изделия | Размеры рабочей плоскости, не менее |
| --- | --- |
| Столы письменные | 800 | 500 |
| Секретеры | 700 | 400 |

3.4. Внутренние размеры ящиков и полуящиков для бумаг должны соответствовать указанным на черт.6.

Черт.6

Примечания:

1. За глубину ящика или полуящика принимается расстояние от дна ящика или полуящика до конструктивного элемента, ограничивающего высоту хранящихся предметов.

2. Указанные на черт.6 размеры не относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек, перьев, резинок.

4. При проектировании столов в комплекте со стульями, рабочими креслами, табуретами расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табурета должно быть 290-310 мм, между нижней кромкой подстолья и сиденьем стула, рабочего кресла, табурета - не менее 190 мм.

Примечание. В трансформируемых столах при сдвоенной по толщине крышке стола допускается увеличивать расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табурета на толщину крышки стола.

5. Размеры изделий для установки телевизоров должны соответствовать указанным на черт.7.

Черт.7

Текст документа сверен по:

официальное издание

Мебель бытовая. Функциональные размеры:

Сб. ГОСТов. - М: ИПК Издательство стандартов, 2002

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 2,

принятое МГС (протокол N 26 от 08.12.2004)