#G0

ГОСТ 19301.2-94

Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

Функциональные размеры стульев

Furniture for children under school age.

Functional dimensions of chairs

ОКС 97.140

ОКП 56 2340

Дата введения 1996-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ) Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 "Мебель"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

| #G0Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 08.02.1995 N 47 Межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.2-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.2-73

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт распространяется на детские стулья, предназначенные для использования в дошкольных учреждениях и быту, и устанавливает их функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на игровые и трансформируемые стулья.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, изложены в разделах 2 и 3.

2 КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1 Детские стулья должны изготовляться пяти номеров в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

В миллиметрах

| #G0Номер стула | Средний рост детей | Группа роста |
| --- | --- | --- |
| 00 | 750 | До 850 |
| 0 | 900 | Св. 850 до 1000 |
| 1 | 1050 | " 1000 " 1150 |
| 2 | 1200 | " 1150 " 1300 |
| 3 | 1300 | " 1300 |

3 РАЗМЕРЫ

3.1 Функциональные размеры детских стульев должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2.

Рисунок 1

Таблица 2

В миллиметрах

| #G0Наименование функциональных размеров стульев | Размеры стульев |
| --- | --- |
|  | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Ширина сиденья , не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
| Глубина сиденья* , не менее | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
| Высота нижнего края спинки над сиденьем | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Высота верхнего края спинки над сиденьем , не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Высота линии перегиба спинки , не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
| Ширина спинки , не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
| Радиус изгиба переднего края сиденья |  |  | 20-50 |  |
| Угол наклона сиденья |  |  | 0° - 4° |  |
| Угол наклона спинки |  |  | 95° - 108° |  |
| Радиус спинки в плане , не менее |  |  | 300** |  |
| ________________ * Глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки. ** Допускается непрофилированная спинка. |

3.2 Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние  минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на  его минимальной глубины. Допускается непрофилированное сиденье с наклоном 3° в сторону спинки.

3.3 Расстояние от пола до передней царги или проножки должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1995